## Slide 1
可再生能源增长创纪录，为何仍需加速？
来源：IRENA（2025），PDF第3、70页；© IRENA 2025。
01 / 06
2024年新增可再生能源
容量约
585 GW；
年末装机容量同比增长
15.1%。
年末存量：可再生能源
占全球发电装机容量的
46.4%。
当年增量：可再生能源
占全球新增电力容量的
92.5%。
阅读问题：增长由谁推动、集中在哪里，离目标还差什么？
两个比例的分母不同；装机容量不等于实际发电量。仅解读2025版报告对2024年的统计。
Notes: 585GW与15.1%为序言约数。46.4%来自第70页最后2024列；序言46%是整数约数。92.5%为新增电力容量份额。请先明确存量与增量分母，不能说可再生能源产生46.4%的电量。

## Slide 2
先分清年末存量，再计算年度变化
来源：IRENA（2025），PDF第7、14页；差额和增长率为本稿计算；© IRENA 2025。
02 / 06
全球可再生装机从3,862,881 MW增至4,448,051 MW。
指标 | 数值（MW）
2023年末 | 3,862,881
2024年末 | 4,448,051
差额（本稿计算） | 585,170
本稿计算：4,448,051 − 3,862,881 = 585,170 MW。
增长率：585,170 ÷ 3,862,881 × 100% ≈ 15.1%。
口径：最大净发电容量；多数国家和技术按年末已安装并接网容量统计。
1 GW = 1,000 MW；585,170 MW即585.170 GW。表中差额是存量净变化，不代表每个项目的毛投产量。
Notes: 第14页World行给出2023和2024年末存量。相减为585170MW，增长率约15.148538%，一位小数为15.1%。序言585GW为约数，与明细并不矛盾。多数年末接网口径不应扩张成所有离网装置绝不包含。

## Slide 3
太阳能主导2024年的新增容量
来源：IRENA（2025），PDF第3、14、26、33页；份额及差额为本稿计算；© IRENA 2025。
03 / 06
按序言约数，太阳能约占新增可再生容量的77.3%。
Chart: 
| 太阳能 | 风能 | 其他（差额）
2024年容量增量（GW约数） | 452 | 113 | 20
2024年容量增量（GW约数）
太阳能452 GW；风能113 GW；其他约20 GW。
差额估算：585 − 452 − 113 = 20 GW。
太阳能份额：452 ÷ 585 × 100% ≈ 77.3%。
全图使用序言的GW约数；其他是差额估算。明细表精确差额约为451.942、113.234、19.994 GW。
Notes: 整数约数对应净容量变化。太阳能明细1865490−1413548=451942MW，风能1132837−1019603=113234MW；用总体585170扣除两项得19994MW。图以452/113/20用于直观比较，不把差额估算称作来源直接列出的技术分类。

## Slide 4
新增容量在少数大型市场集中
来源：IRENA（2025），PDF第3页；96 GW为本稿差额计算；© IRENA 2025。
04 / 06
中国、美国与欧盟合计新增489 GW，占全球新增的83.6%。
Chart: 
| 中国、美国与欧盟（合计） | 其他地区（差额）
2024年新增可再生容量（GW约数） | 489 | 96
2024年新增可再生容量（GW约数）
GW
比较基数：2024年全球可再生能源新增约585 GW。
其他地区约96 GW，是585 − 489的差额。
非洲新增4.2 GW、约占0.7%；它属于其他地区，不能再与96 GW相加。
类别按序言的市场组合作比较，不等于三个国家；不能从一年的总量判断每个人的能源可及性。
Notes: EU为欧盟，不能误写为欧洲，也不能把欧盟当作单一国家。83.6%是来源约数，489/585≈83.5897%。非洲为剩余市场内的子集。容量集中与每人的可及性不是同一指标，不能用本图建立因果结论。

## Slide 5
创纪录的增速，仍未自动满足2030目标
来源：IRENA（2025），PDF第3页；585/1,120约52.2%为本稿计算；© IRENA 2025。
05 / 06
Chart: 
| 2024年实际新增（约） | 报告情景年均需求（参考下限）
GW | 585 | 1120
报告在2025年判断：余下六年每年新增需超过1,120 GW。
情景目标：到2030年，将可再生装机容量增至约11 TW。
参考比较：2024年约585 GW，与1,120 GW参考下限相比，约为其52.2%。
阅读含义：年度增长需要加快，也需要电网灵活性及对波动电源的适应。
来源要求是超过1,120 GW，不是恰好1,120；这是2025报告时点的情景需求，不是当前年份的确定预测。
Notes: 序言将11TW与COP28三倍增目标联系起来；不可误说三倍增2024年的4448GW。余下六年是报告在2025年对2025—2030的描述，本稿不把它更新成2026年的六年。1120是需超过的下限参考，585/1120约52.2321%，不声称完成了52.2%的2030总目标。

## Slide 6
可靠使用这份统计，需要四个检查
来源：IRENA（2025），PDF第3、7页；检查清单为本稿归纳；© IRENA 2025。
06 / 06
先查单位、分母、时间与数据标记，再提出结论。
单位
单位：MW与GW差1,000倍；容量不能替代实际发电量。
分母
分母：年末存量份额与当年新增份额应分开解释。
时间
时间：2025版主要反映2024年末；目标情景按报告原时点解读。
标记
标记：o为官方来源，u为非官方来源，e为IRENA估计；问卷数据不附标记。
本稿所用容量表按整数MW四舍五入，0—0.5 MW显示为0；不能直接认定这些条目表示完全没有设施。
Notes: 第7页说明o/u/e的来源性质，不是确定精度评级。此处按说明原文保留0—0.5MW为0的描述，避免自行推断边界0.5MW的另一个取整规则。离网分表可能以小数MW列出容量，不扩张全报告所有分表都是整数。重复2016列位于份额表，本稿仅使用视觉确认的2024最后列，不把重复列当独立年份。